| NOM, prénom : | CONTRÔLE n° | 4° note / 20 : |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 40 min |  |

:

On a mesuré I =  18 mA avec le multimètre ci-contre.

Représenter sur le schéma la position du sélecteur et la position des fils de connexion au moment de la mesure.

:

|  | Enoncer la loi des intensités | Enoncer la loi des tensions |
| --- | --- | --- |
| Dans un circuit en série | Dans un circuit en série… | Dans un circuit en série… |
| Dans un circuit en dérivation | Dans un circuit en dérivation… | Dans un circuit en dérivation… |

: Les générateurs et les ampoules utilisés dans les montages ci-dessous sont identiques.

Comparer les éclats des lampes L1 et L2. Justifier.

Comparer les éclats des lampes L1 et L3. Justifier.

: On a mesuré la tension aux bornes de quelques dipôles. Un rectangle en pointillés se trouve près de chaque dipôle aux bornes desquels on n’a pas besoin de mesurer : Indiquer la valeur attendue de la tension.

| Les 3 lampes sont identiques : |  |  |
| --- | --- | --- |

: Indiquer dans les rectangles en pointillés la valeur de l’intensité attendue. La règle est que « tout ce qui arrive à un nœud de dérivation est égal à ce qui en repart » (c’est une autre forme de la loi d’additivité des intensités en dérivation).

: Le circuit représenté ci-dessous comprend deux lampes montées en série et trois appareils de mesure. Compléter le schéma en utilisant les symboles normalisés.

Indiquer par une flèche le sens du courant.

# Text boxes



V

COM

mA

10A

### V

### V

### A

0



600

200

20

2

600

200

20M

2M

200k

2k

20k

2m

20m

200m

10A

# 2 V

# 6 V

L2

6 V

L1

6 V

L3

6 V

R

# 6 V

# 4 V

R

# 6 V

# 3 V

M

# 1 V

# 6 V

R

# 6 V

# 6 V

# 4,3 V

4,2 A

1,2 A

4,2 A

1,2 A

180 m A

0,24 A





0,3 A

0,1 A



2 A

1 A

3 A



## G





R