| NOM : | CONTRÔLE n° | note / 5 : |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 15 min |  |

Une prise de la salle à manger d’une maison est équipée d’une multiprise et elle est protégée par un coupe-circuit de 10 A.

On fait fonctionner en même temps sur cette prise un téléviseur de puissance 150 W et un fer à repasser de puissance 1 200 W. (Rappel : Dans une installation domestique, U = 230 V)

- Quel est le rôle du coupe-circuit ?

Le coupe-circuit permet de  protéger les installations des surintensités..

L'intensité provoque l'échauffement (effet Joule).

- Pour quelle valeur d’intensité va-t-il se déclencher ?

La valeur inscrite sur le fusible est celle de l’intensité maximale, au-delà de laquelle il va fondre, donc  10 A. pour celui-ci.

- Quelle est la valeur de l’intensité du courant qui traverse chaque appareil branché sur cette prise ?

Téléviseur : I1 = P1 ÷ U = 150 ÷ 230

I1 = 0,650 A.

Fer à repasser : I2 = P2 ÷ U = 1200 ÷ 230

I2 = 5,22 A.

- Le coupe-circuit va-t-il se déclencher ?

Dans les installations domestiques, et donc sur une mutiprise, tous les appareils sont en dérivation.

En dérivation, le courant principal est la somme des courants dérivés.

I = I1 + I2 = 0,65 + 5,22 = 5,87 A

5,87 A < 10 A

Le coupe-circuit ne va pas se déclencher.