| NOM : | CONTRÔLE n° | note / 10 : |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 25 min |  |

L’énergie stockée dans une pile bouton de 3 V au lithium équivaut à 0,22 Wh.

- Sachant que l’intensité que délivre la pile s’élève à 7,333 A, calculer, en heures, la durée de vie de cette pile bouton. Donnée : 1 A = 0,000 001 A = 10-6 A. ( se prononce « micro »)

Conversion : 7,333 A = 7,333x10-6 A

E = P x t

t = E ÷ P.

t = E ÷ (UxI)  										avec E = 0,22 Wh ; U = 3 V ; I = 7,333 A (dans l'énoncé)

= 0,22 ÷ (3 x 7,333.10-6)

= 10 000

t  = 104 h.

- Cette pile fonctionnera-t-elle pendant plus d’un an ?

1 an = 365 j x 24 h = 8760 h

or 104 > 8760

La pile fonctionnera pendant plus d’un an.

Remarque : 104 h = 104 ÷ (365x24) = 1,14 an = 1 an et 1226 h = 1 an et 51 jours

Nicolas regarde sur son téléviseur, de puissance 90 W, un film d’une durée de 1 h 40 min.

- Calculer en kilowattheure la quantité d’énergie électrique utilisée par le téléviseur.

Conversion pour exprimer le temps en heures : 1 h 40 min = 1 h + (40 ÷ 60) h = 1,667 h

E = P x t.

= 90 x 1,667

= 150 Wh

E = 0,15 kWh.

- Si le prix du kilowattheure s’élève à 0,13 €, en déduire le prix de revient de cette « séance de cinéma » à la maison.

0,15 x 0,16 = 0,024 € = 2,4 ctm environ

Coût :                                            2,4 centimes. d'euro